## Slide 1
A01 • FUNDAMENTOS E RISCO
O incidente que
parou a linha
É o primeiro contato com o caso: às 09:17, a produção cai a zero, mas a rede continua respondendo. Antes de agir, precisamos separar o que foi observado do que apenas parece explicar a parada.
09:17
0 un/min
2 × 52 min • investigação em duplas
Notes: Mostre a evidência por 30 segundos. Peça duas observações sem interpretação. Não confirme a causa.

## Slide 2
MISSÃO
Separar fato, hipótese e consequência
Você integra uma equipe chamada para apoiar a sala de controle.
FATO
A esteira parou às 09:17.
RESTRIÇÃO
Não interromper o controlador.
ENTREGA
Linha do tempo + hipótese justificada.
A01 • Segurança Digital
NIST SP 800-82 Rev. 3
Notes: Forme duplas: uma pessoa lê evidências; outra desafia inferências. Troque os papéis no segundo bloco.

## Slide 3
PREVISÃO
Qual hipótese você testaria primeiro?
Escolha antes de ver o conjunto completo de evidências.
A
Falha mecânica local
B
Ação indevida no supervisório
C
Perda de comunicação OT
REGISTRE
1 hipótese
1 justificativa
1 evidência necessária
A01 • Segurança Digital
NIST SP 800-82 Rev. 3
Notes: Votação argumentada. Aceite hipóteses concorrentes; cobre a evidência que as diferenciaria.

## Slide 4
EVIDÊNCIA 1
O que o registro mostra — e o que não mostra?
09:16:52 HMI-01 login_success operador_turno
09:17:03 PLC-01 comm_timeout 3200 ms
09:17:05 LINE-01 state_change RUN → STOP
09:17:08 HMI-01 alarm_ack ALM-204
OBSERVE
Ordem temporal
Origem do evento
Lacunas do registro
Correlação não prova causa.
A01 • Segurança Digital
Evidência fictícia preparada para a disciplina
Notes: Peça que marquem observação, inferência e lacuna com símbolos diferentes. Resposta esperada: há sequência, mas não autoria nem causalidade comprovadas.

## Slide 5
CONCEITOS
Do evento ao risco
Use os termos para explicar a evidência, não para decorar definições.
AMEAÇA
Condição capaz de causar dano
EVENTO
Ocorrência observável
INCIDENTE
Evento que compromete objetivos
CONSEQUÊNCIA
Efeito sobre processo e pessoas
RISCO
Incerteza sobre probabilidade e impacto
A01 • Segurança Digital
NIST CSF 2.0; NIST SP 800-82 Rev. 3
Notes: Construa as definições a partir do log. Mostre que nem todo evento é incidente e que risco orienta decisão antes e depois do fato.

## Slide 6
IMPACTO
CIA e AAA mudam quando o software move o mundo
Em OT, disponibilidade e safety condicionam a resposta.
CIA
Confidencialidade
Integridade
Disponibilidade
AAA
Autenticação
Autorização
Accounting (registro)
PROCESSO
Qualidade
Produção
Safety
Pergunta de engenharia: o controle reduz o risco sem criar uma condição insegura?
A01 • Segurança Digital
NIST SP 800-82 Rev. 3
Notes: Defina accounting como rastreabilidade de ações. Diferencie security de safety com exemplos do cenário.

## Slide 7
CHECKPOINT 2
Você isolaria a HMI agora?
SIM
reduz possível propagação
NÃO
pode comprometer operação
CONDICIONAL
depende de evidência e estado seguro
Justifique com risco, continuidade e safety.
Notes: Não existe resposta universal. A boa resposta explicita estado do processo, redundância, impacto e evidência disponível.

## Slide 8
RESPOSTA INICIAL
Preservar o processo e aumentar a certeza
A primeira intervenção deve ser reversível e observável.
1
ESTABILIZAR
Confirmar estado seguro
2
PRESERVAR
Salvar logs e horário
3
CORRELACIONAR
HMI, PLC e rede
4
DECIDIR
Conter com autorização
5
VALIDAR
Processo + telemetria
A01 • Segurança Digital
NIST CSF 2.0; NIST SP 800-82 Rev. 3
Notes: Plano alternativo: se o laboratório falhar, use o log e a tabela de evidências do PDF. Nenhuma ação deve atingir sistemas externos.

## Slide 9
PRÁTICA
Construa uma linha do tempo defensável
O roteiro contém o pacote de evidências, regras e critérios.
MISSÃO
Ordene eventos, compare hipóteses e recomende a próxima coleta segura.
ENTREGA
Linha do tempo
Hipótese principal
Hipótese alternativa
Próxima evidência
Somente dados fictícios e sanitizados
A01 • Segurança Digital
NIST SP 800-82 Rev. 3
Notes: Distribua o PDF. Confirme escopo e critério de parada antes de iniciar os 52 minutos práticos.

## Slide 10
SÍNTESE
Evidência antes da certeza
Uma decisão profissional explica limites, impacto e como será validada.
OBSERVAR
FORMULAR
CORRELACIONAR
INTERVIR
VALIDAR
Transferência: em um hospital ou edifício inteligente, qual consequência mudaria sua prioridade?
A01 • Segurança Digital
NIST CSF 2.0; NIST SP 800-82 Rev. 3; NICE Framework
Notes: Fechamento: peça uma frase no formato 'Eu afirmo..., porque a evidência..., mas ainda falta...'.